## Slide 1: AT-TPC prototype
Yongsun Kim
Hyebin Song, Geunwoo Kim
LAMPS WORKSHOP/2019.7.5

## Slide 2
Introduction
Low-Energy LAMPS 실험을 준비 중
, Proton, Oxygen 등이 scattering하는 것을 측정하려고 하는데,
AT-TPC는 기존의 TPC와는 달리 drift gas가 바로 target이 됨
이를 위해서 AT-TPC (Active Target Time Projection Chamber)가 필요
Active Target TPC
Cathode

## Slide 3
Introduction
현재 이 단계에 있음

## Slide 4: AT-TPC 설계/제작
김신형님 KPS 슬라이드의 모형
Inventor 3D로 제작한 모형
225mm
190mm
230mm
20mm
15mm
Cathode plane

## Slide 5: AT-TPC 설계/제작 – Gas Vessel
Size 22.5x19x23
알루미늄 프레임 + 알루미늄 마일라 윈도우
현재 ‘부일’에 견적을 받은 상태
HV for cathode
Gas outlet
Gas inlet
Al mylar Window

## Slide 6: AT-TPC 설계/제작 – Field cage
155mm
120mm
155mm
Cathode plane
G10 재질
‘일원 이엔피’에 견적 문의 진행 중
구리 선을 감을 계획이나 아직 기둥에 ‘홈’을 파지 않음
Field cage

## Slide 7: AT-TPC 설계/제작 – Field cage
홈

## Slide 8: AT-TPC 설계/제작 - PCB
PCB(Printed Circuit Board)

## Slide 9
Pad shape study

## Slide 10: AT-TPC 설계/제작 - PCB
124mm
101mm
면적 : 18
갯수 : 50개
면적 : 18
갯수 : 45개
면적 : 18.354
갯수 : 70개
총 165개의 channels
‘이룸테크’에 견적 문의 진행 중
Test를 통해 3개 중에 response와 position resolution이 가장 좋은 모양을 선택할 예정

## Slide 11: AT-TPC 설계/제작 - GEM
전달받은 Frame이 있는 GEM샘플을 토대로 다른 부품들의 사이즈를 결정하였음
Triple GEMs
현재 생산라인이 중단되어 8월 말에 실험에 사용될 GEM을 받을 수 있을 것이라 예상

## Slide 12
Field simulation
Garfield++
(a toolkit for the detailed simulation of particle detectors)
Gmsh
(a finite-element mesh generator)
ElmerGrid
(a mesh conversion tool)
ElmerSolver
(The numerial solver)
WITH
+

## Slide 13
-1000V
Field simulation
Medium Gas
P10 (Ar 90% / CH4 10%)
298.15 K (25 )
760 Torr (1 기압)
Dielectric constant
Boundary Conditions

## Slide 14
x
y
z
Field simulation
y is fixed at 0 (center)
Field Cage
Al mylar window
without Voltage divider

## Slide 15
x
y
z
Field simulation
y is fixed at 0 (center)
Field Cage
Al mylar window
120 V/cm
30 V/cm
Rescaling
inside Field Cage
without Voltage divider

## Slide 16
x
y
z
Field simulation
y is fixed at 0 (center)
Field Cage
Al mylar window
Rescaling
iside Field Cage
0 V/cm
-10 V/cm
-20 V/cm
-30 V/cm
+10 V/cm
+20 V/cm
+30 V/cm
without Voltage divider

## Slide 17
Field simulation
+Boundary Conditions
-182V
-91V
-909V
Electric Field inside Field Cage
Voltage divider
(10 Copper wires)
with Voltage divider

## Slide 18
x
y
z
Field simulation
y is fixed at 0 (center)
Al mylar window
Field Cage
with Voltage divider

## Slide 19
Field simulation
65 V/cm
71 V/cm
x
y
z
y is fixed at 0 (center)
Al mylar window
Field Cage
inside Field Cage
Rescaling
with Voltage divider

## Slide 20
+1 V/cm
-1 V/cm
0 V/cm
x
y
z
y is fixed at 0 (center)
Al mylar window
Field Cage
Field simulation
inside Field Cage
Rescaling
with Voltage divider

## Slide 21
Field simulation
with Voltage divider
71 V/cm
64 V/cm
63 V/cm
75 V/cm

## Slide 22
x
y
z
y is fixed at -7.75cm (Field Cage surface)
Field simulation
with Voltage divider

## Slide 23
모든 부품의 주문이 진행되는 중이며, 제작이 완료되는 대로 시작할 예정
후에 Strontum source 로 beam test를 할 예정이고, 이 또한 GARFIELD로 simulation 할 계획
목표 : 8월 안에 조립을 완성하고 GEM을 받아 test 실험을 시작
→ 다가오는 10월 KPS에서 결과보고
결론